Kühlwasser-Rückkühler ProfiCool Genius

Kälteleistung 7,1 kW bis 15,4 kW

Kühlwasser-Rückkühler ProfiCool Genius

Kühlwasser-Rückkühler mit luftgekühlter Kältemaschine. Kunststofftank mit

Wasserstandsanzeige. Schaltkasten mit Hauptschalter, mikroprozessorgesteuertem

Temperaturregler mit Digitalanzeige (LED). Anzeige der Störmeldungen als codierte Einzelmeldungen

im Regler. Manometer zur Anzeige des Wasseraustrittsdruckes. Hochdruck-

und Niederdruckschalter, pressostatische Lüftersteuerung. Die Geräte sind standardmäßig

mit einer Pumpe ausgestattet (siehe Pumpenkennlinie).

Außengehäuse pulverbeschichtet, RAL 7043 (verkehrsgrau B); andere Farben optional.

ProfiCool Kühlwasser-Rückkühler werden serienmäßig als Einkreissystem mit atmosphärisch

offenem Tank geliefert. Durchlaufsysteme ohne Tank (siehe Option) für geschlossene

Wasserkreisläufe sind möglich.

Modell ProfiCool Genius 			PCGE 81 	PCGE 111 	PCGE 141

Kältemittel FCKW-frei : 				R407C 		R407C 		R407C

Nettokälteleistung bei +20°C/+15°C kW : 		8,4 / 7,9 		11,2 / 10,5 	15,4 / 14,5

Nutzkälteleistung bei +20°C/+15°C kW : 		7,6 / 7,1 		10,1 / 9,4 	14,2 / 13,3

Arbeitsbereich * °C : 				+5 / +20 	+5 / +20 	+5 / +20

Temperaturkonstanz K : 				±1,5 		±1,5 		±1,5

Nennvolumenstrom m³/h : 			1,4 		1,9 		2,6

Pumpe Typ : 					P6-BR12B 	P6-BR12B 	P3-AR02B

Pumpendruck ** bar : 				3,3 		2,3 		2,8

Tankinhalt Liter : 				70 		70 		70

Wasseranschlüsse Zoll : 				< R ¾“ Innengewinde >

Kühlluftvolumenstrom m³/h : 			4.600 		4.200 		6.000

Anlaufstrom A : 					27 		37 		56

Leistungsaufnahme max. kW : 			2,6 		3,8 		4,2

Netzanschluß Volt/Hz/Ph : 			400/50/3 	400/50/3 	400/50/3

Gewicht kg : 					140 		150 		170

Außenmaße (BxTxH) mm : 			< 760x760x1335 > 		760x760x1380