Kühlwasser-Rückkühler ProfiCool Genius

Kälteleistung 0,7 kW bis 3,8 kW

Kühlwasser-Rückkühler ProfiCool Genius

Kühlwasser-Rückkühler mit luftgekühlter Kältemaschine. Kunststofftank mit Wasserstandsanzeige. Ein/Aus-Schalter und mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige (LED). Manometer zur Anzeige des Wasseraustrittsdruckes. Die Geräte sind standardmäßig mit einer Pumpe ausgestattet (siehe Pumpenkennlinie).

Außengehäuse pulverbeschichtet, RAL 7043 (verkehrsgrau B); andere Farben optional.

ProfiCool Kühlwasser-Rückkühler werden serienmäßig als Einkreissystem mit atmosphärisch

offenem Tank geliefert. Durchlaufsysteme ohne Tank (siehe Option) für geschlossene Wasserkreisläufe

sind möglich.

Modell ProfiCool Genius 		PCGE 11 	PCGE 21 	PCGE 25 	PCGE 28

Kältemittel FCKW-frei : 			R134a 		R134a 		R134a 		R134a

Nettokälteleistung bei +20°C/+15°C kW : 	1,2 / 1,1 		2,2 / 2,1 		2,8 / 2,6 		3,8 / 3,6

Nutzkälteleistung bei +20°C/+15°C kW : 	0,8 / 0,7 		1,8 / 1,7		 2,3 / 2,1 		3,4 / 3,2

Arbeitsbereich * °C : 			+5 / +20 		+5 / +20 		+5 / +20 		+5 / +20

Temperaturkonstanz K : 			±1,5 		±1,5 		±1,5 		±1,5

Nennvolumenstrom m³/h : 			0,6 		0,6 		0,6 		0,7

Pumpe Typ : 				P3-BR11A 	P3-BR11A 	P3-BR11A 	P3-BR11x

Pumpendruck ** bar : 			2,9 		2,9 		2,9 		2,8

Tankinhalt Liter : 				10 		10 		10 		30

Wasseranschlüsse Zoll : 			< R ½“ Innengewinde >

Kühlluftvolumenstrom m³/h : 			910 		825 		990 		1.310

Anlaufstrom 230V/400V A : 			17 / — 		29 / — 		35 / — 		32 / 16

Leistungsaufnahme 230V/400V kW : 		1,0 / — 		1,2 / — 		1,4 / — 		1,5 / 1,6

Netzanschluß Modelle -NEA : 		230/50/1 		230/50/1 		230/50/1 		230/50/1

Volt/Hz/Ph Modelle -NEB :			 — 		— 		— 		400/50/3

Gewicht kg : 				52 		55 		58 		77

Außenmaße (BxTxH) mm : 			< 445x575x540 > 					445x575x640