Kühlwasser-Rückkühler ProfiCool Genius

Kälteleistung 121 kW bis 240 kW

Kühlwasser-Rückkühler ProfiCool Genius

Kühlwasser-Rückkühler mit luftgekühlter Kältemaschine. Verdampfer als Plattenwärmetauscher.

Schaltkasten mit Hauptschalter, mikroprozessorgesteuertem

Temperaturregler mit Digitalanzeige (LED). Anzeige der Störmeldungen als codierte

Einzelmeldungen im Regler. Manometer zur Anzeige des Wasseraustrittsdruckes.

Hochdruck- und Niederdruckmanometer. Hochdruck- und Niederdruckschalter,

pressostatische Lüftersteuerung. Die Geräte sind standardmäßig mit einer Pumpe

ausgestattet (siehe Pumpenkennlinie). Außengehäuse pulverbeschichtet, RAL 7032

(kieselgrau); andere Farben optional.

ProfiCool Kühlwasser-Rückkühler ab PCGE 1300 werden serienmäßig als

Durchlaufystem ohne Tank geliefert. Zweikreissysteme mit getrennten Wasserkreisläufen

sowie Einkreissysteme mit Tank (siehe Option) sind möglich.

Modell ProfiCool Genius		 	PCGE 1300 		PCGE 1900 		PCGE 2200

Kältemittel FCKW-frei : 			R407C 			R407C 			R407C

Nettokälteleistung bei +20°C/+15°C kW : 	140,5 / 132,0 		194,8 / 183,0 		240,6 / 226,0

Nutzkälteleistung bei +20°C/+15°C kW : 	130,1 / 121,6 		180,5 / 168,7 		223,8 / 209,2

Arbeitsbereich * °C : 			+5 / +20 		+5 / +20 		+5 / +20

Temperaturkonstanz K : 			±1,5 			±1,5 			±1,5

Nennvolumenstrom m³/h : 		24,1 			33,5 			41,4

Pumpe Typ : 				P3-AP15B 		P3-AP34B 		P3-AP34B

Pumpendruck ** bar : 			3,2 			2,9 			2,7

Tankinhalt Liter : 			ohne 			ohne 			ohne

Wasseranschlüsse Zoll : 			< R 3" Innengewinde >

Kühlluftvolumenstrom m³/h : 		44.000 			48.000 			69.000

Anlaufstrom A : 				168 			339 			403

Leistungsaufnahme max. kW : 		33,3 			45,2 			52,8

Netzanschluß Volt/Hz/Ph : 		400/50/3 		400/50/3 		400/50/3

Gewicht kg : 				1780 			1840 			1930

Außenmaße (BxTxH) mm : 		< 3990x1525x2170 >