Luft/Wasser-Wärmetauschersystem AirCool Ventus

Kälteleistung 3,9 kW bis 16,4 kW

Luft/Wasser-Wärmetauschersystem AirCool Ventus

-Einkreissystem mit atmosphärisch

offenem Tank

-Ohne aktive Kältemaschine

-Wärmeabgabe an die Umgebungsluft

-Kunststofftank mit Wasserstandsanzeige

-Mikroprozessorgesteuerter

Temperaturregler mit Digitalanzeige

-Anzeige der Störmeldungen als

codierte Einzelmeldungen

-Schaltkasten mit Hauptschalter

-Eingebaute Pumpe

-Außengehäuse pulverbeschichtet

RAL 7043 (verkehrsgrau B)

-Kälteträgeraustrittstemperatur liegt

verfahrensbedingt jeweils über der

Umgebungstemperatur

-Für industriellen Einsatz geeignet

-Absolut betriebssichere Konstruktion

-Enthält alle für den vollautomatischen

Kühlprozess erforderlichen Komponenten

Modell AirCool Ventus ACVE 004

Kälteleistung bei dT von 5K*/20K* kW : 	3,9 / 16,4

Kälteträger : 				Wasser

Nennvolumenstrom l/min : 		11,0

Pumpe : 				P3-BR11A

Pumpendruck** bar : 			2,8

Tankinhalt Liter : 			30

Wasseranschlüsse Zoll : 			¾“ Innengewinde

Kühlluftvolumenstrom m³/h 		2.100

Leistungsaufnahme max. kW : 		0,5

Netzanschluß Volt/Hz/Ph : 		230/50/1

Gewicht kg : 				101

Außenmaße (BxTxH) mm : 		580x650x920

Dieses System ist lieferbar bis zu einer Kälteleistung von 730kW.